## Slide 1
Проект по миграции с трёхуровневой модели сети на VXLAN EVPN с топологией Clos
Дизайн сетей ЦОД

## Slide 2: Меня хорошо видно & слышно?

## Slide 3: Защита проекта Тема:
Анвар Ибрагимов
Руководитель сетевого администрирования компании Hybrid.
20 лет работы в ИТ-сфере, 5 лет из них в сетевом администрировании.

## Slide 4: План защиты
Обоснование необходимости перехода на новую структуру сети и основной план реализации перехода
Основа новой сети: модель CLOS с VxLAN. Основные технологии: Multihoming, L3VNI, Multisite
Реализация различных технологий внутри VxLAN и результаты их работы
Плюсы реализации модели CLOS на основе VxLAN
Вопросы и рекомендации

## Slide 5: Этапы построения новой модели сети Цель проекта: увеличение отказоустойчивости, пропускной способности конечных хостов, сервисное обслуживание, безопасность
Этап 1
Этап 2
Этап 3
Этап 4
Рассмотреть модели коммутаторов которые поддерживают все необходимые технологии которые мы будем рассматривать в данной работе. | Проработать схему ip адресации, схему подключения L1, продумать разделение сети на vlan и vrf. Подготовить подробное описания доступа из разных vlan и vrf. | Настроить маршртизация между дата-центрами | Проверка доступности хостов согласно документации. Проверка работы все технологий в фабриках | 

## Slide 6: Технологии для реализации проекта:
1. | L2VNI – технология по факту первично встроенная в VxLAN. По факту уже на этом этапе сеть начнет работать
2. | Anycast Gateway – L3VNI которая уже позволяет разделить сеть на разные vlan и обеспечить маршрутизацию на уровне коммутаторов Leaf
3. | EVPN route-type 5 – позволит нам отделить продукты полностью друг от друга и предоставлять ограниченный доступ.
4. | Multisite-Domain-EVPN – необходим чтобы трафик ходил между разными фабриками

## Slide 7: L2VNI
leaf511#show bgp summary
BGP summary information for VRF default
Router identifier 10.255.5.11, local AS number 65511
Neighbor AS Session State AFI/SAFI AFI/SAFI State NLRI Rcd NLRI Acc
----------- ----------- ------------- ----------------------- -------------- ---------- ----------
10.254.15.1 65500 Established IPv4 Unicast Negotiated 13 13
10.254.16.1 65500 Established IPv4 Unicast Negotiated 13 13
10.255.5.1 65500 Established L2VPN EVPN Negotiated 79 79
10.255.5.2 65500 Established L2VPN EVPN Negotiated 79 79
Для реализации данной технологии нам нужно создать VxLAN между Leaf и Spine коммутаторами. Основные этапы:
Ip адресация между физическими интерфейсами
Создание Lo и присвоение ip адреса
Настройка BGP между Leaf-Spine на основе ip адресов на физических интерфейсах. Тем самым получаем Underlay.
Настройка BGP между Leaf-Spine на основе ip адресов Lo интерфейсах. Тем самым получаем Overlay.

## Slide 8: L2VNI
* >Ec RD: 10.255.5.18:25501 ip-prefix 192.168.0.68/32
10.255.5.18 - 100 0 65500 65518 65530 65530 65530 65530 i
* ec RD: 10.255.5.18:25501 ip-prefix 192.168.0.68/32
10.255.5.18 - 100 0 65500 65518 65530 65530 65530 65530 i
* > RD: 10.255.5.11:25502 ip-prefix 192.168.1.0/24
- - - 0 i
* >Ec RD: 10.255.5.12:25502 ip-prefix 192.168.1.0/24
10.255.5.12 - 100 0 65500 65512 i
Теперь на основе созданного Overlay мы можем настроить сам VxLAN:
Создаем интерфейс VxLAN
Добавляем в router bgp 65*** разделы: vlan-aware-bundle lan. Тем самым мы управляем сразу группой vlan для бриджинга через evpn.
Добавляем в router bgp 65*** разделы: address-family evpn. Указываем через какую peer group мы будем распространять маршрутную информацию.
Включаем поддержку в BGP ipv4.

## Slide 9: Anycast Gateway
interface Vlan2
vrf anycast
ip address virtual 192.168.1.1/24
interface Vlan3
vrf anycast
ip address virtual 192.168.0.1/24
ip virtual-router mac-address 00:00:00:00:00:01
ip routing vrf anycast
Теперь у нас в фабрике работает L2VNI. Но для работы конечно же этого мало, пойдем в сторону увеличения количества VLAN и возможностью маршрутизации между ними за счет anycast gateway. Этапы реализации:
Добавляем VLAN с отдельным VNI
Создаем общий vrf для данных VLAN и добавляем его к VLAN
Создаем L3 интерфейсы VLAN путем добавления ip address virtual и ip virtual-router mac-address

## Slide 10: EVPN route-type 5
Leaf518
interface Ethernet11.200
encapsulation dot1q vlan 200
vrf servers
ip address 10.250.50.2/29
interface Ethernet11.300
encapsulation dot1q vlan 300
vrf anycast
ip address 10.250.60.2/29
Для реализации данной технологии необходимо со стороны Leaf добавить дополнительный vrf и добавить его в отдельный VLAN. Далее определяемся к какому Leaf в фабрике мы подключим маршрутизирующее устройство. Для реализации данной схемы нам необходимо создать для каждого vrf отдельный VLAN который не будет относится к фабрике. После настройки VLAN между LEAF и router, назначаем ip адресацию. На основе данной ip адресации поднимаем BGP.
R1
vlan 200,300
interface Ethernet1
switchport trunk allowed vlan 200,300
switchport mode trunk

## Slide 11: EVPN route-type 5
Leaf
vrf anycast
rd 10.255.5.18:25502
route-target import evpn 65500:25502
route-target export evpn 65500:25502
neighbor 10.250.60.1 remote-as 65530
neighbor 10.250.60.1 allowas-in 10
redistribute connected
redistribute attached-host
address-family ipv4
neighbor 10.250.60.1 activate
network 192.168.0.0/24
network 192.168.1.0/24
Далее поднимаем BGP соседство между Leaf и R1 для обмена маршрутной информацией из разных vrf.
R1
ip as-path access-list allow-any permit .* any
route-map allow-loop permit 10
match as-path allow-any
router bgp 65530
router-id 10.250.50.1
neighbor 10.250.50.2 remote-as 65518
neighbor 10.250.50.2 remove-private-as all replace-as
neighbor 10.250.50.2 route-map allow-loop out
neighbor 10.250.60.2 remote-as 65518
neighbor 10.250.60.2 remove-private-as all replace-as
neighbor 10.250.60.2 route-map allow-loop out
network 1.1.1.1/32

## Slide 12: Multisite-Domain-EVPN
address-family evpn
neighbor DCI-OVERLAY activate
neighbor DCI-OVERLAY domain remote
neighbor SPINE-OVERLAY activate
neighbor default next-hop-self received-evpn-routes route-type #
ip-prefix inter-domain
address-family ipv4
neighbor DCI-UNDERLAY activate #
neighbor UNDERLAY activate
network 10.255.5.23/32
Одни из основных технологий нашей фабрики настроены. Одна из приоритетных задач это доступность других фабрик дата-центров. Для реализации данной схемы нам потребуется коммутатор с ролью GW (в рамках данного проекта, в реальных условиях это может быть маршрутизатор или коммутатор поддерживающий данную технологию). Настройки схожи с конфигурацией Leaf, мы добавим к ним BGP пиринг между таким же GW в другой фабрике с указанием откуда производить импорт маршрутов. Основные отличия приведены ниже:

## Slide 13: Конфигурация GW
address-family evpn
neighbor DCI-OVERLAY activate
neighbor DCI-OVERLAY domain remote
neighbor SPINE-OVERLAY activate
neighbor default next-hop-self received-evpn-routes route-type
ip-prefix inter-domain
address-family ipv4
neighbor DCI-UNDERLAY activate # включаем ipv4 на Underlay между GW
neighbor UNDERLAY activate
network 10.255.5.23/32
vrf anycast
rd 10.255.5.23:25502
route-target import evpn 65400:25604 # указываем откуда принимать маршруты
route-target import evpn 65500:25502
route-target export evpn 65500:25502
redistribute connected

## Slide 14: Маршруты Leaf
leaf511#show ip route vrf anycast
Gateway of last resort is not set
B E 1.1.1.1/32 [200/0]
via VTEP 10.255.5.18 VNI 2550002 router-mac 50:00:00:23:58:17 local-interface Vxlan1
B E 10.5.0.49/32 [200/0]
via VTEP 10.255.5.18 VNI 2550002 router-mac 50:00:00:23:58:17 local-interface Vxlan1
B E 10.5.0.0/24 [200/0]
via VTEP 10.255.5.18 VNI 2550002 router-mac 50:00:00:23:58:17 local-interface Vxlan1
B E 10.250.60.0/29 [200/0]
via VTEP 10.255.5.18 VNI 2550002 router-mac 50:00:00:23:58:17 local-interface Vxlan1
via VTEP 10.255.5.19 VNI 2550002 router-mac 50:00:00:29:5c:f6 local-interface Vxlan1
B E 10.255.5.16/32 [200/0]
via VTEP 10.255.5.18 VNI 2550002 router-mac 50:00:00:23:58:17 local-interface Vxlan1
B E 10.255.5.18/32 [200/0]
via VTEP 10.255.5.18 VNI 2550002 router-mac 50:00:00:23:58:17 local-interface Vxlan1
B E 10.255.5.19/32 [200/0]
via VTEP 10.255.5.18 VNI 2550002 router-mac 50:00:00:23:58:17 local-interface Vxlan1
B E 10.255.50.23/32 [200/0]
via VTEP 10.255.5.23 VNI 2550002 router-mac 50:00:00:dd:50:97 local-interface Vxlan1
B E 10.255.60.23/32 [200/0]
via VTEP 10.255.5.18 VNI 2550002 router-mac 50:00:00:23:58:17 local-interface Vxlan1
C 192.168.0.0/24
directly connected, Vlan3
B E 192.168.1.69/32 [200/0]
via VTEP 10.255.5.13 VNI 2550002 router-mac 50:00:00:9d:e9:64 local-interface Vxlan1
via VTEP 10.255.5.12 VNI 2550002 router-mac 50:00:00:ca:26:23 local-interface Vxlan1
C 192.168.1.0/24
directly connected, Vlan2
B E 192.168.10.0/24 [200/0]
via VTEP 10.255.5.23 VNI 2550002 router-mac 50:00:00:dd:50:97 local-interface Vxlan1

## Slide 15: Маршруты которые GW1 передает Spine
GW1#show bgp neighbors 10.255.5.1 evpn advertised-routes
BGP routing table information for VRF default
Router identifier 10.255.5.23, local AS number 65523
Route status codes: * - valid, > - active, S - Stale, E - ECMP head, e - ECMP
c - Contributing to ECMP, % - Pending best path selection
q - Queued for advertisement
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
AS Path Attributes: Or-ID - Originator ID, C-LST - Cluster List, LL Nexthop - Link Local Nexthop
Network Next Hop Metric LocPref Weight Path
* > RD: 10.255.4.19:25604 ip-prefix 192.168.10.0/24
10.255.5.23 - 100 0 65523 65419 i

## Slide 16: Маршруты которые Spine передает Leaf
spine501#show bgp evpn | begin ip-prefix
* > RD: 10.255.5.11:25502 ip-prefix 192.168.1.0/24
10.255.5.11 - 100 0 65511 i
* > RD: 10.255.5.12:25502 ip-prefix 192.168.1.0/24
10.255.5.12 - 100 0 65512 i
* > RD: 10.255.5.13:25502 ip-prefix 192.168.1.0/24
10.255.5.13 - 100 0 65513 i
* > RD: 10.255.5.16:25502 ip-prefix 192.168.1.0/24
10.255.5.16 - 100 0 65516 i
* > RD: 10.255.5.17:25502 ip-prefix 192.168.1.0/24
10.255.5.17 - 100 0 65517 i
* > RD: 10.255.5.18:25501 ip-prefix 192.168.1.0/24
10.255.5.18 - 100 0 65518 6
5530 65530 i
* > RD: 10.255.5.18:25502 ip-prefix 192.168.1.0/24
10.255.5.18 - 100 0 65518 i
* > RD: 10.255.5.19:25502 ip-prefix 192.168.1.0/24
10.255.5.19 - 100 0 65519 i
* > RD: 10.255.5.18:25501 ip-prefix 192.168.1.69/32
10.255.5.18 - 100 0 65518 6
5530 65530 65530 65530 i
* > RD: 10.255.4.19:25604 ip-prefix 192.168.10.0/24
10.255.5.23 - 100 0 65523 6
5419 i

## Slide 17: Выводы
Получилось достичь всех поставленных задач, но тематика соединения сетей разных фабрик изучена мной достаточно плохо. Мне не удалось разобраться с другими схемами соединения фабрик.
Основные технологии VxLAN понятны и легко настраиваются, сложнее далось это оптимизация маршрутной информации и multisite domain vpn.
В среднем проект занял около 2-3 недель. Я продвинулся очень сильно в понимании работы и возможностей VxLAN.
Планирую развивать свои знания на практике в своих сетях.

## Slide 18
Вопросы и рекомендации
если есть вопросы
если вопросов нет
+
–
Ответьте на вопросы одногруппников и преподавателей и получите обратную связь на свою работу

## Slide 19: Спасибо за внимание!